## Slide 1
KryoDrop
ThermaShift : Le stockage thermique intelligent pour l'agro-industrie
Solution brevetée de stockage thermique par matériau à changement de phase (MCP-TES) pour optimiser et décarboner les chambres froides industrielles.
Greentech Challenge 2026 | Pitch de Validation Industrielle

## Slide 2
LE CONTEXTE ET LE PROBLÈME
L'Explosion des Coûts & la Vulnérabilité des Stocks
01
Factures Sonelgaz HP
Les compresseurs frigorifiques tournent à plein régime en journée, subissant les tarifs électriques Heures Pleines (HP) x3.6 plus élevés qu'en Heures Creuses (HC).
02
Vulnérabilité Réseau
Les coupures de courant d'été et les délestages répétitifs provoquent une hausse immédiate de la température de la chambre froide, menaçant le stock.
03
Pertes de Marchandises
Une seule rupture de chaîne de froid entraîne la perte sèche de denrées périssables de grande valeur. Risques sanitaires et financiers colossaux pour l'exploitant.
+30 %
Surcoût en Heures Pleines
13 Heures
Délestages d'été moyens supportés
1.5M DA
Perte par incident de délestage

## Slide 3
NOTRE PROPOSITION DE VALEUR
KryoDrop : Charger la Nuit, Libérer le Jour
Le Cycle de Fonctionnement Intelligent
• Stockage de Froid (Nuit) : Le compresseur fonctionne de nuit pendant les Heures Creuses (tarif réduit). Le COP nocturne est supérieur de 20% grâce à la fraîcheur de l'air extérieur, permettant une solidification du MCP (paraffine) à haute efficacité énergétique.
• Restitution Passive (Jour) : Le compresseur est éteint durant les Heures Pleines (8 à 12 heures). KryoDrop maintient la consigne thermique (+4°C / -18°C) par fusion contrôlée du MCP sans solliciter le compresseur.
• Effacement Actif de la pointe de consommation sur le réseau électrique Sonelgaz.
Arbitrage Énergétique Direct
Déplacement de 100% de la consommation de pointe vers les heures creuses nocturnes, permettant d'économiser sur les coûts de facture variables et fixes.
Sécurisation Active (13h)
En cas de délestage ou de panne, la batterie thermique prend le relais automatiquement pour maintenir le froid pendant plus de 13 heures, éliminant les pertes de marchandises.

## Slide 4
NOTRE FORCE TECHNOLOGIQUE
Le Jumeau Numérique de Co-Dimensionnement
Dimensionnement Sur-Mesure par Algorithme
• Modélisation Physique Rigoureuse : Notre simulateur Streamlit intègre les équations de transfert thermique transitoire à changement de phase (Stefan) et calcule la masse de MCP requise.
• Base Climatique Algérienne : Intégration des données réelles des 58 wilayas d'Algérie pour évaluer les charges d'infiltration d'air lors des ouvertures de porte.
• Sécurité Compresseur : Vérification de la faisabilité de la recharge nocturne par le compresseur existant.
• Nomenclature instantanée (BOM) et Ratios Financiers (VAN, TRI, Payback) calculés sur-mesure pour chaque client.

## Slide 5
INGÉNIERIE MATÉRIELLE & DFM
Conception CAO & Robustesse Mécanique
Un Design Optimisé pour la Fabrication (DFM)
• Caisson Modulaire & Système Drop-In : Conçu pour s'installer rapidement au plafond des chambres froides industrielles, sans perturber la disposition du stock.
• Dégagement des Ailettes : Profil d'ailettes en étoile (8 externes, 8 internes, L=20mm, e=2mm) avec un entraxe de 50mm anti-givre pour maintenir le flux d'air.
• Puits Central de 46 mm : Passage libre sécurisé pour la buse de remplissage de paraffine.
• Isolation Galvanique EPDM : Manchons isolants placés aux points de contact pour éliminer la corrosion galvanique entre l'aluminium et le châssis en acier.

## Slide 6
INTELLIGENCE ÉLECTRIQUE
Contrôle-Commande & Automatisation
Le Cerveau Électrique et Régulation
• Automate Industriel (PLC) : Régulation intelligente PID des flux thermiques. Basculement automatique entre les phases de charge nocturne et de décharge diurne.
• Interface IHM (Écran Tactile) : Supervision locale et affichage en temps réel de l'état de charge (SOC) de la batterie thermique et des températures MCP.
• Gestion de Secours Intégrée : En cas de coupure réseau, l'automate pilote le passage instantané de la ventilation sur l'onduleur de secours (UPS) pour continuer à diffuser le froid stocké.
• Protection Électrique : Coffret câblé selon les normes industrielles avec sectionneurs, relais thermiques et contacteurs de puissance.
1. Capteurs Thermiques (MCP & Air)
Mesure en continu des températures du MCP et de l'air pour calculer l'état de charge (SOC).
2. Automate PLC & Écran IHM
Traitement des données, régulation PID, gestion des vannes et interface de contrôle opérateur.
3. Ventilation & Onduleur UPS
Activation de la soufflerie (60W-120W) secourue par UPS (LiFePO4 1.6 kWh) pendant 13 heures de délestage.

## Slide 7
BUSINESS MODEL & ROI
Une Solution Rentable aux Amortissements Rapides
< 3 Ans
Temps de Retour Simple (Payback)
> 25 %
Taux de Rentabilité Interne (TRI)
VAN > 0
Valeur Actuelle Nette (Projet Rentable)
Poste Économique | Détails Énergétiques & Fonctionnels | Impact Budgétaire
Arbitrage Tarifaire | Consommation déplacée Heures Pleines → Heures Creuses (Sonelgaz) | Économie de 30% sur le kWh
Prime de Puissance | Réduction de la puissance souscrite indexée sur le volume de la chambre | Gain annuel fixe
Protection Anti-Panne | Sécurisation active du stock de marchandises face aux coupures | Pertes de stock éliminées
Payback & Viabilité | Investissement amorti par les économies opérationnelles nettes | Amortissement < 3 ans

## Slide 8
SYNERGIE & FORCE HUMAINE
Une Équipe Pluridisciplinaire Complète
Synergie ENPO-MA (Mécanique & Énergétique)
• Modélisation Physique & Thermique : Analyse transitoire du changement de phase solide-liquide (MCP), résolution des équations de conduction et convection forcée.
• Conception Mécanique CAO : Conception complète de l'échangeur, des profilés d'ailettes en étoile SolidWorks et de la structure de supportage suspendue.
• Résistance des Matériaux (RDM) : Validation de la tenue mécanique des suspentes M14, calculs de flexion (flèche médiane) des tubes de 2m, et analyses DFM de fabrication locale.
Synergie ENPA (Électrotechnique & Automatisme)
• Conception de l'Armoire Électrique : Câblage de puissance, schémas de protection et intégration des contacteurs compresseurs et de la soufflerie.
• Programmation Automate (PLC) : Écriture de la logique de régulation, gestion PID des vannes, et détection automatique des coupures de courant.
• Interface IHM & Supervision : Conception de l'écran tactile pour le suivi des températures, de l'état de charge (SOC) et des historiques d'exploitation.
• Secours Électrique : Dimensionnement de l'UPS et du pack de batteries LiFePO4 de secours.